# Глава 1. Характеристика района проектирования

  - Территориальное размещение

Гафурийский район  - муниципальный район в составе Республики Башкортостан. Административный центр - село Красноусольский, находящийся в 150 км. от Уфы и 60 км. от Стерлитамака. На территории района находится Географический центр республики Башкортостан. Район расположен на западных склонах Южного Урала. Площадь района составляет 3039 кв.км., протяженность с севера на юг - 72 км., с востока на запад - 67 км.

Село Саитбаба пункт сельского поселения Саитбабинский  сельсовет Гафурийского района  Республики Башкортостан, расположен в северной части Гафурийского района , в 57,0 км от административного  центра - села Красноусольский. Расстояние до г. Уфы – 120 км. ( до Главпочтамта). Высота над уровнем моря – 155,0 метра. В состав сельского поселения Саитбабинский  сельсовет входят : село Саитбаба, деревня Имянник, деревня Каран-Елга, деревня Кулканово, деревня Тугай, деревня Усманово и деревня Юзимяново .

Деревня Имянник расположено в северной части Гафурийского района, в 45,0км от районного центра Красноусольский, в 13,0 км от центра сельсовета (Саитбаба) .

Деревня Каран-Елга расположено в северной части Гафурийского района, в 61,0км от районного центра Красноусольский, в 3,6 км от центра сельсовета (Саитбаба) .

Деревня Кулканово расположена в северной части Гафурийского района, в 61,0 км от районного центра Красноусольский, в 4,0 км от центра сельсовета (Саитбаба) .

Деревня Тугай расположена в северной части Гафурийского района, в 60,0 км от районного центра Красноусольский, в 2,5 км от центра сельсовета (Саитбаба) .

Деревня Усманово расположена в северной части Гафурийского района, в 49,0 км от районного центра Красноусольский, в 12,0 км от центра сельсовета (Саитбаба).

Деревня Юзимяново расположено в северной части Гафурийского района, в 45,0км от районного центра Красноусольский, в 14,0 км от центра сельсовета (Саитбаба) .

1.2. Оценка природных условий

# 1.2.1. Климат

По климатическому районированию территории России для строительства территория Гафурийского района относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления составляет -350 С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха < 80 С) насчитывает 208 дня.

# Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С:

обеспеченностью 0,98:	 – 420С,

обеспеченностью 0,92: 	 – 380С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С:

обеспеченностью 0,98:	 – 360С,

обеспеченностью 0,92:	 – 350С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94:		 – 210С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха: 		 – 520С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 9,30 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода, 0 С, со средней суточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 166/ - 9.7;

≤ 8° С – 221/ - 6.3;

≤10°С–238/-5.2.

- Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного

месяца 80%.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 78 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет – 156 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
|  | 15/16 | 8/10 | 3/5 | 5/6 | 43/31 | 21/21 | 3/7 | 1/4 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
|  | 3,3 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 6,3 | 4,8 | 4,0 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 3,8 м/с.

13.  Максимальная глубина промерзания почвы, см. раз

в 10 лет    -  98

в 50 лет    -  150

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 998,3 гПа;

2. Температура воздуха, 0С:

обеспеченностью 0,99:		 +27,5;

обеспеченностью 0,98: 		 +24,7;

обеспеченностью 0,96: 		 +23,0;

обеспеченностью 0,95: 		 +21,2

.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +25,6 0 С;

4. Абсолютная максимальная температура воздуха + 390 С;

5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С;

6. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 70 %;

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 55 %;

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет – 425 миллиметров;

9. Суточный максимум осадков – 54 миллиметров;

10. Средняя продолжительность охладительного периода - 29 дней ;

11. Средняя температура охладительного периода – 18,4 0 С ;

12. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с;

13. Преобладающее направление ветра за июнь-август, м/с  -  С;

14. Среднее число дней с росой за год      -  42.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 3

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -14,8 | -13,8 | -7,1 | 3,2 | 11,4 | 16,5 | 18,1 | 15,7 | 10,1 | 2,7 | -5,9 | -12,0 | 2,0 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 4

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 4,1 | 3,8 | 3,2 | 2,6 |

# Климатические условия для сельского хозяйства

Климатическая характеристика приводится по м/ст. Раевский по данным Справочника по климату СССР (1968г.), ТСН «Климат Республики Башкортостан» (2001г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Гафурийский район расположен на западных склонах Южного Урала. Площадь района составляет 3039 кв.км, протяженность с севера на юг-72 км., с востока на запад-67 км.

Большая часть территории района горная ( абсолютная высота до 600-700 м.), достаточно увлажненная, покрыта широколиственными и березово-осиновыми лесами. Более 65% территории района занято лесами и горами, лишь 28% угодий используются для нужд сельского хозяйства. Узкая равнинная западная полоса занята долиной реки Белая. Гидрографическую сеть образуют реки Зилим, Зиган и Усолка, Кугуш, Мендим-правые притоки Агидели. Климат горной части с достаточным увлажнением, равнинной-незначительно засушливый. Преобладающие почвы-горные серые лесные , пойменные почвы и оподзоленные черноземы.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой -14,2ºС. Самый жаркий месяц – июль со среднемесячной температурой +20,0ºС. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет – 45ºС, абсолютная максимальная +40ºС.

Число дней с наиболее сильными морозами с температурой менее -30ºС в среднем достигает 2 дня, с температурой менее -20ºС – 18,4 дня.

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе составляет 5867 МДж/м² за год. Продолжительность солнечного сияния 1850 – 1820 час.

Влажностный режим. Территория района недостаточно увлажнена. За год выпадает в среднем 420 мм осадков, причем основная часть в теплый период – 299 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне, июле. Летом преобладают ливневые дожди. Но в отдельные годы распределение осадков нарушается, часто бывают засухи.

Засушливые явления возможны в мае-июне, когда относительная влажность уменьшается в среднем до 58 %. Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79 %, наиболее теплого – 68 %, среднегодовая относительная влажность – 72 %.

Зимой мощность снежного покрова достигает 20 – 30 см, вес снежного покрова на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 145 кг, в 50 лет – 269 кг.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течении всего года преобладают ветры южного и юго-западного направлений, особенно в зимний период. Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/с. В среднем за год отмечается 13 дней с сильным ветром.

# Повторяемость направлений ветра, %

табл. № 6

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплый период | 15 | 9 | 4 | 10 | 20 | 18 | 9 | 15 |  |
| Холодный период | 12 | 3 | 1 | 12 | 37 | 20 | 4 | 10 |  |
| Год | 14 | 7 | 3 | 10 | 27 | 19 | 7 | 13 | 19 |

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 46 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности южного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризует очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющих на сельскохозяйственные культуры.	Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства село Саитбаба, деревня Имянник, деревня Каран-Елга, деревня Кулканово, деревня Тугай, деревня Усманово и деревня Юзимяново относятся к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 35ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 208 дней. максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 152 см, раз в 50 лет – 207 см.

# Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплено примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высока температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. В городах – повышенный исходный уровень концентрации.

6. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30 %. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2 - 6º С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10ºС), минимум – летом.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территории Предуралья Башкортостана относиться к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

# 1.2.2.  Инженерно-геологические условия

# По характеру рельефа территория Гафурийского района относится к региону Восточно-Европейская равнина и Предуралье. Большая восточная часть района имеет низкогорный рельеф (абсолютная высота 600-700 м.), западная незначительная часть территории относится к области Прибельской пологохолмисто-увалистой равнине.

Территория района характеризуется сложными инженерно-строительными условиями. Факторами, осложняющими её освоение, является оврагообразование, затопление и в меньшей степени: карст, оползни, осыпи, заболачивание.

Карстовая область Предуральского Бельского понижения - депрессии (II-Б ) протягивается узкой полосой вдоль Урала. В ее пределах развит в основном сульфатный карст, связанный с кунгурскими гипсами и ангидритами,  а также карбонатный класс карста, связанный с сакмарскими карбонатными толщами нижней перми вдоль передовых складок на востоке и шиханов (рифов ) на западе. Сульфатный карст здесь представлен двумя подклассами: покрытым (подэлювиально-делювиальным ) и перекрытым (подаллювиальным ) в пределах долины реки Белой. На участках ее древней переуглубленной долины ввиду большой мощности выполняющих неогеново-четвертичных глинистых отложений  ( 100 и более метров )на поверхности карст не проявляется ( окрестности городов Салават, Стерлитамак , Ишимбай и др.).

Овраги относятся к водоразделам и речным склонам эрозионного происхождения. Их глубина до 3 – 7 м. Многие овраги растущие.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории по степени пригодности для ее строительства выделены следующие категории:

- территории неблагоприятные для строительства;

- территории ограниченно благоприятные для строительства;

- территории благоприятные для строительства.

# Территория неблагоприятная для строительства:

- пойма и частично первая надпойменная терраса р. Белая, затопляемая паводком 1 % обеспеченности. Она характеризуются преимущественно плоской, часто заболоченной поверхностью (мощность торфа не превышает 2 м) и близким залеганием грунтовых вод. Грунты оснований фундаментов - аллювиальные суглинки и супеси, иногда иловатые, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески; расчетное сопротивление их колеблется от 1,0 до 1,5-2,0 кгс/см2;

- поймы мелких водотоков;

- участки с уклонами поверхности выше 20%, овраги, оползневые участки.

# Территория ограниченно благоприятная для строительства:

- участки первой надпойменной террасы с абсолютными отметками поверхности от 110 до 114 м, с близким залеганием уровня грунтовых вод. Грунтами оснований фундаментов служат аллювиальные суглинки и глины мягкопластичной консистенции, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески средней плотности сложения. Расчетное сопротивление грунтов изменяется от 1 кгс/см2 (на водонасыщенные пылеватые пески) до 2 кгс/см2.

- участки с уклонами поверхности от 10 до 20%, расположенные на склонах надпойменных террас р. Белая, холмов и увалов - в пределах водораздельного плато.

# Территория благоприятная для строительства:

- участки на большей части территории с абсолютными отметками поверхности более 114 м. Строительные условия могут быть осложнены на участках близкого залегания карбонатных пород верхнепермского возраста, подверженных процессу карстообразования. В основном в восточной и юго-восточных частях района. При освоении таких участков строительству должны предшествовать специальные изыскания на карст.

# Экзогенные геологические процессы

Поверхность высоких надпойменных террас и холмисто-увалистой равнины расчленены оврагами. На территории района распространены следующие виды экзогенных геологических процессов:

- Связанные преимущественно с действием гравитационных сил (осыпи, оползни (древние или приостановившиеся с захватом дочетвертичных отложений);

- Связанные с действием поверхностных вод (эрозия речная, эрозия овражная);

- Связанные с действием поверхностных и подземных вод (болота и заболоченности, карст (поле, отдельные воронки, котловина, пещеры, воронки, генезис которых достоверно не установлен).

Карст по данным «Инженерно-геологической карты пораженности территории Гафурийского района Республики Башкортостан экзогенными геологическими процессами» в основном распространен в восточной и юго-восточной частях района. Карст характеризуется двумя показателями:

1- площадной пораженностью карстовыми полями которые находятся в пределах от 004 до 09;

2- количеством воронок на 1 км2 в пределах данного участка, подучастка, и находится в пределах от 0,3 до 15,3.

Данные экзогенных геологических процессов предоставлены Министерством природопользования и экологии РБ..

# Современные тектонические процессы

Территория Башкортостана в настоящее время является сейсмически активной. Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейностью, совпадающей с расположением основных структурных элементов тектоники.

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет.

В соответствии с этим районированием территория Гафурийского района не представляет сейсмической опасности.

# 1.2.3. Гидрография

Гидрографическую сеть Гафурийского района образуют реки Зилим, Зиган и Усолка - правые притоки Белой. В горной части района протекает река Мендим.   К региональному гидро-геологическому памятнику природы относится озеро Белое площадью 1563 га.

Развитие водоемких отраслей промышленности обуславливает высокую степень использования поверхностных водных объектов, как для забора воды, так и для сброса сточных вод. Следствием этого является возросшая антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты и существенное изменение их природного качества.

# Гидрогеологические условия.

Гафурийский район относится к территории  обеспеченным пресными подземными водами , в районе  имеются Красноусольские минеральные источники, широко известные и активно используемые Красноусольскими санаториями.

В долинах рек для водоснабжения используются воды аллювиальных отложений. Дебиты одиночных скважин колеблются от 0,5 до 5 – 10 л/сек. Максимально возможная производительность водозаборов изменяется от 3 до 10 тыс.м3/сут, реже до 20 тыс.м3/сут.

На площадях развития карбонатных пород распространены трещинные и трещинно-карстовые воды. Водоотбор подземных вод осуществляется из родников и одиночных буровых скважин. Дебиты родников 50 – 300 л/сек., дебиты одиночных скважин часто достигают 10 л/сек, производительность групповых водозаборов (10-20 скважин) составляет 100 – 200 л/сек.

Условия современного и перспективного водоснабжения за счет подземных вод неблагоприятные.

1.2.4. Рельеф

Село Саитбаба расположено на территории Прибельской пологоувалистой равнине. Район проектирования с северо-востока ограничен санитарно-защитной зоной поселкового кладбища и коммунальной  зоной ( территория пожарной части ), с востока протекающей рекой Тугай и территорией свалки. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 155 до 144 метров. Территория имеет общий уклон с юга на север  . По территории населенного пункта с юга на север протекает река Уя.

Деревня Имянник расположено на территории Прибельской пологоувалистой равнине. Территория существующего поселения ограничена с запада  ручьем, протекающим с юга на север, с юга санитарно-защитной зоной поселкового кладбища, с севера автомобильной дорогой идущей от села Саитбаба до Юзимяново и промышленной зоной. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 218 до 196 метров. Территория имеет общий уклон с юга на север.

Деревня Каран-Елга расположена на территории Прибельской пологоувалистой равнине. Территория существующего поселения ограничена с запада  рекой Мендим, протекающей с юга на север, территорию поселения с востока на запад пересекает  ручей. С северо-запада территория ограничена санитарно-защитной зоной поселкового кладбища и лесным массивом. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 177 до 155 метров. Территория имеет общий уклон с востока на запад в сторону русла реки.

Деревня Кулканово расположено на территории Прибельской пологоувалистой равнине. Территория существующего поселения ограничена с юга и севера  лесными массивами , по территории поселения с юга на север протекает река Альдашла. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 180 до 164 метров. Территория имеет общий уклон с юга на север.

Деревня Тугай расположено на территории Прибельской пологоувалистой равнине. Территория существующего поселения ограничена с запада лесным массивом, с северо-запада паромышленной зоной. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 135 до 136 метров.

Деревня Усманово расположено на территории Прибельской пологоувалистой равнине. Территория существующего поселения ограничена с севера санитарно-защитной зоной поселкового кладбища, с востока промышленной зоной.  Территорию поселения крестообразно пересекает ручей Сарюкта. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 160 до 175 метров. Территория имеет  уклон в сторону русла ручья .

Деревня Юзимяново расположено на территории Прибельской пологоувалистой равнине. Территория существующего поселения ограничена с севера автодорогой и промышленной зоной, с юго-востока санитарно-защитной зоной поселкового кладбища и ручьем. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 230 до 180 метров. Территория имеет общий уклон  с  юга на север .

# 1.2.5. Почва и растительность

На территории поселений растительность представлена естественными древесными и кустарниковыми растениями вдоль рек и  ручьев, озелененными участками около общественных зданий. Лесной фонд Гафурийского района составляет 196,7 тыс.га: из них хвойных пород - 5,7%, твердо-лиственных - 23,5%, мягко-лиственных - 69,7%.

Преобладающие почвы - горные серые лесные, пойменные и оподзоленные черноземы. Почвообразующие породы представлены делювиальными и аллювиальными глинами и суглинками.

1.3. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера.

# Состояние воздушного бассейна Гафурийского  района РБ.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты.

В Республике Башкортостан в целях предотвращения загрязнения атмосферного воздуха ведется работа по разработке санитарно защитных зон предприятий (согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики  Башкортостан от 16 мая 2008 года №7 «О неотложных мерах по проведению к нормативным требованиям санитарно защитных зон предприятий и иных объектов».

В населенных пунктах со слабо развитой промышленностью основными источниками загрязнения являются выбросы от автотранспорта. Уровень загрязнения воздушного бассейна на магистралях зависит от интенсивности движения и состава транспортных средств.

# 1.3.1. Планировочные ограничения для развития населённого пункта

Комплексная оценка территории содержит оценку природных и техногенных условий качества среды, которые являются планировочными ограничениями для градостроительного освоения территории населенных пунктов.

С учетом природных и техногенных факторов проектом предлагается зонирование территории на три категории:

- территории, не подлежащие градостроительному освоению;

- территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями;

- территории, благоприятные для градостроительного освоения.

# 1.3.2. Территории, не подлежащие градостроительному освоению:

# Природные ограничения для хозяйственного освоения

- Прибрежные защитные полосы водных объектов:

- ручьи – 15 метров (согласно п. 11. Ст. 65 «Водный кодекс РФ»)

- Зоны существующих зеленых насаждений:

На территории населенных пунктов имеются  озелененные территории общего пользования, представленные небольшими островками зеленых насаждений .

- Участки с уклонами поверхности выше 20%.

# Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

- Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. .№ 878, согласно СНиП 2.07.01-89).

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого Р-1,2 МПа давления - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов;

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  2 метров с каждой стороны газопровода.

# 1.3.3. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Природные и гигиенические ограничения, санитарно-защитные и охранные зоны:

- водоохранные зоны водных объектов:

Водоохранная зона ручьев – 15м с включением территории затопления паводком 1% обеспеченности.

- Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных объектов приведены в таблице № 5.

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли.

табл. № 7

| № п/п | № на плане | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты рекреации |
| 1 |  | Открытые спортплощадки* | 50 | V | п. 4.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Производственные объекты |
| 2 |  | Свинофермы до 4тыс. голов | 300 | III | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 |  | Молочно товарная ферма (МТФ) менее 1200 голов | 300 | III | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 |  | Злеватор | 100 | IV | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 |  | АЗС | 100 | IV | п. 7.1.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 |  | Свиноферма до 50 голов | 50 | V | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 |  | Конный двор | 50 | V | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8 |  | Пекарня | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9 |  | Зерносклад (складской сектор | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

* Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.

- Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

– сельские кладбища V класс – 50м.

– санитарно-защитная зона свалок ТБО – 1000 м. (п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

1.4. Система расселения

Население села Саитбаба на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию на проектирование, составляет 1706 чел.

Коэффициент семейности составляет 543 чел.

Трудовая структура населения распределяется следующим образом:

1. Градообразующая группа   -  1641 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  65 чел.;

# 3. Несамодеятельная группа  -  0 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 359,7 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 196,6 га.

Существующий жилищный фонд составляет 33003(26486) кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 19,35 кв.м/чел.

Население деревни Имянник на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 133 человек.

Коэффициент семейности составляет 46 чел.

Трудовая структура населения распределяется следующим образом:

1. Градообразующая группа   -  133 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  0 чел.;

3. Несамодеятельная группа  -  0 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 29,96 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 17,82 га.

Существующий жилищный фонд составляет 2699,00(2186,00) кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 20,29 кв.м/чел.

Население деревни Каран-Елга на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 317 человек.

Коэффициент семейности составляет 97 чел.

Трудовая структура населения распределяется следующим образом:

1. Градообразующая группа   -  306 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  11 чел.;

3. Несамодеятельная группа  -  0 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 64,16 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 34,51 га.

Существующий жилищный фонд составляет 5275(4107) кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 16,64 кв.м/ч

Население деревни  Кулканово на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 208 человек.

Коэффициент семейности составляет 77 чел.

Трудовая структура населения распределяется следующим образом:

1. Градообразующая группа   -  203 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  5 чел.;

3. Несамодеятельная группа  -  0 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 78,70 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 30,40 га.

Существующий жилищный фонд составляет 3710(3011) кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 17,84 кв.м/ч

Население деревни  Тугай на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 103 человек.

Коэффициент семейности составляет 33 чел.

Трудовая структура населения распределяется следующим образом:

1. Градообразующая группа   -  103 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  0 чел.;

3. Несамодеятельная группа  -  0 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 23,30 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 13,83 га.

Существующий жилищный фонд составляет 1546(1381) кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 15,01 кв.м/ч.

Население деревни  Усманово на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 312 человек.

Коэффициент семейности составляет 312 чел.

Трудовая структура населения распределяется следующим образом:

1. Градообразующая группа   -  305 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  7 чел.;

3. Несамодеятельная группа  -  0 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 78,47 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 37,10 га.

Существующий жилищный фонд составляет 7653(5440) кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 24,53 кв.м/ч.

Население деревни Юзимяново на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 384 человек.

Коэффициент семейности составляет 122 чел.

Трудовая структура населения распределяется следующим образом:

1. Градообразующая группа   -  374 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  10 чел.;

3. Несамодеятельная группа  -  0 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 92,29 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 39,06 га.

Существующий жилищный фонд составляет 6598(5478) кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 17,18 кв.м/ч.

1.5. Социально-экономический прогноз

Уровень жизни - сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.

В качестве показателей в данном разделе используются следующие: среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях, жилищная обеспеченность, обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

Анализ экономического развития  сделан на основании данных Гафурийского района.

Заработная плата является основным показателем, характеризующим уровень жизни населения. На 1 января 2012 года среднемесячная заработная плата работающих на средних и крупных предприятиях по Гафурийскому району составляет  12481 руб.

По данным ГКУ «Центр занятости населения Гафурийского района РБ» состояние рынка труда на I квартал 2013 года уровень официальной безработицы составляет 1,88 % . В среднем уровень безработицы по Республике Башкортостан составляет 1,43 %. В рамках программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, Центром занятости населения Гафурийского муниципального района в 2011 году были организованы общественные работы. Создано 214 рабочих мест для безработных граждан и граждан, находящихся под риском увольнения.

В целом экономика Гафурийского района представлена практически всеми отраслевыми комплексами: обрабатывающее производство ( добывающая промышленность; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; производство пищевых продуктов, включая напитки); лесное хозяйство; производство и распределение электроэнергии, тепла, воды, транспорт и связь, сельское хозяйство, оптовая им розничная торговля.

Основные факторы: удобное взаимное расположение и транспортное сообщение   поселений села Саитбаба, деревней Имянник, деревней Каран-Елга, деревней Кулканово, деревней Тугай, деревней Усманово, деревней Юзимяново между собой и селом  Красноусольск,  создают благоприятные планировочные условия для развития территории.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к жизни в сельской местности проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активно трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

# 1.5.1. Основные показатели промышленного производства

На территории Гафурийского района функционируют 7 крупных и средних предприятий обрабатывающих производств. Динамично развиваются предприятия пищевой проиышленности, производство резиновых и пластмассовых изделий и издательская и полиграфическая деятельность. Ремонтно-строительную деятельность осуществляют 9 организаций, торговлю - 12 предприятий и 2 оптовых баз и 3 сетевых компаний Полушка и Магнит. Кроме этого на территории района действуют 137 многопрофильных субъектов малого предпринимательства - юридические лица.

Оборот организаций по хозяйственным видам экономической деятельности в действующих ценах за 2011 год составил 1 356,1 млн.руб., темп роста - 114,1% к уровню прошлого года.

На долю промышленного производства приходится 16,4% оборота организаций и 17% объема отгруженных товаров и оказанных услуг.

Производством промышленной продукции на территории Гафурийского района занимаются 6 предприятий. Темп снижения производства продукции за последний год составляет 95,8%.

В структуре промышленного производства наибольшую долю занимает:

*     производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 6,6%;

*     производство прочих неметаллических минеральных продуктов - 7%;

*     производство пищевых продуктов, включая напитки и табака - 82,7%;

*     издательская и полиграфическая деятельность - 3,7%.

# 1.5.2. Основные показатели агропромышленного комплекса

Агропромышленный комплекс Гафурийского района - значимый сектор экономики муниципального образования.

Сельскохозяйственное производство играет существенную роль в деятельности Гафурийского района и обладает весомым потенциалом для развития.

Сельское хозяйство района специализируется на возделывании зерновых и кормовых культур - озимой ржи, пшеницы, ячменя, овса, гороха, силосных культур; откорме крупного рогатого скота и свиней; производство молока.

В состав агропромышленного комплекса Гафурийского района входят: 2 колхоза, 6 обществ с ограниченной ответственностью, 2 муниципальных предприятий, 113 КФХ, ИП, ИП - глава КФХ, занимающихся сельхозпроизводством.

На территории района насчитывается 13475 личных подсобных хозяйств..

# Глава 2. Анализ современного состояния

2.1. Краткая характеристика существующего положения

Село Саитбаба является центром сельского поселения Саитбабинский сельсовет.

Планировочная структура населенного пункта имеет ячеистую структуру, состоящую из жилых групп  прямоугольной формы,  шестнадцать основных улиц поселения идут  параллельно и перпендикулярно руслу реки Уя  и руслу реки Тугай. Основные улицы идущие с юга на север: ул.Колхозная, ул.Октябрьская, ул.Центральная, ул.Сагадиева, ул.Анура Вахитова, ул.Мендим, ул.Залимская, ул.Дашиниевых и ул.Комсомольская; основные улицы идущие с востока на запад; ул.Молодежная, ул.Каширина, ул.Юбилейная, ул.Ж.Киекбаеваи ул.Партизанская. Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 359,70 га. , по техническому заданию.

# Баланс территории села Саитбаба (существующее положение)

табл. № 8

| Территория | Показатели |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах села | 359,70 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 196,60 | 54,65 |
| -усадебная | 196,60 |  |
| -блокированная | - |  |
| Общественная застройка, в т.ч. | 15,33 | 4,26 |
| -детских садов, школ | 3,87 |  |
| -здравоохранения | - |  |
| Зеленые насаждения общего пользования | 3,86 | 1,07 |
| Улицы, дороги, проезды | 16,38 | 4,55 |
| Прочие | 127,53 | 35,47 |

Примечание:

* Территория поселкового кладбища (2,04 га.) , территория пожарной части расположены за  границей населенного пункта и не включены в состав прочие территории.

В прочие территории входят прибрежные полосы, пустыри и др. , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в южном направлении от существующих границ села.

Деревня Имянник расположено на расстоянии 13,0 км. от села Саитбаба.

Планировочная структура населенного пункта имеет линейную   структуру.  Главная и единственная улица поселения ул.Г.Валиева идет с юга на север до автодороги Юзимяново-Саитбаба параллельно руслу ручья. Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 29,96 га. , по техническому заданию.

# Баланс территории села Имянник (существующее положение)

табл. № 9

| Территория | Показатели |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах села | 29,96 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 17,82 | 59,48 |
| -усадебная | 17,82 |  |
| -блокированная | - |  |
| Улицы, дороги, площадки | 0,48 | 1,60 |
| Прочие | 11,66 | 38,92 |

Примечание:

* Территория поселкового кладбища (0,82 га.)  расположена в границе населенного пункта и включена в состав прочие территории.

В прочие территории входят прибрежные полосы, пустыри и др. , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в  звосточном направлении от существующих границ села

Деревня Каран-Елга расположена на расстоянии 3,6км. от села Саитбаба.

Планировочная структура населенного пункта имеет ячеистую структуру, образованную семью основными улицами. Главная улица поселения ул.Киекбаева   идет с юго-востока на северо-запад, параллельная ей ул.Заки Валиди; перпендикулярные улицы: ул.50 лет Победы, ул.Салавата Юлаева, ул.Совхозная, ул.Школьная и ул.Молодежная. Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 64,16 га. , по техническому заданию

# Баланс территории деревни Каран-Елга (существующее положение)

табл. № 10

| Территория | Показатели |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах села | 64,16 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 34,51 | 53,79 |
| -усадебная | 34,51 |  |
| -блокированная | - |  |
| Общественная застройка, в т.ч. | 1,55 | 2,42 |
| -детских садов, школ | 0,084 |  |
| -здравоохранения | 0,20 |  |
| Улицы, дороги, площадки | 1,86 | 2,80 |
| Прочие | 26,30 | 40,99 |

Примечание:

* Территория поселкового кладбища (1,19 га.)  расположена в границе населенного пункта и включена в состав прочие территории.

В прочие территории входят прибрежные полосы, пустыри и др. , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в  юго-восточном и северо-восточном  направлении от существующих границ села.

Деревня Кулканово расположена на расстоянии 4,0км. от села Саитбаба.

. Планировочная структура населенного пункта имеет линейную   структуру, две основные улицы поселения ул.Альдашла и ул.Буляк  перпендикулярны друг другу и располагаются на разных берегах реки Альдашла. Главная улица поселения ул.Альдашла идет с юга на север. Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 78,70 га. , по техническому заданию.

# Баланс территории деревни Кулканово (существующее положение)

табл. № 11

| Территория | Показатели |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах села | 78,70 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 30,40 | 38,63 |
| -усадебная | 30,40 |  |
| -блокированная | - |  |
| Общественная застройка, в т.ч. | 0,58 | 0,74 |
| -детских садов, школ | 0,42 |  |
| -здравоохранения | - |  |
| Улицы, дороги, площадки | 1,56 | 1,98 |
| Прочие | 46,16 | 58,65 |

Примечание:

* В прочие территории входят прибрежные полосы,  пустыри и др. , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в  западном  направлении от существующих границ села.

Деревня Тугай расположена на расстоянии 2,5км. от села Саитбаба .

. Планировочная структура населенного пункта имеет линейную структуру,  основная и единственная улица поселения ул.Вахитова идет с севера на юг . Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 23,30 га. , по техническому заданию.

# Баланс территории деревни Тугай (существующее положение)

табл. 12

| Территория | Показатели |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах села | 23,30 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 13,83 | 59,36 |
| -усадебная | 13,83 |  |
| -блокированная | - |  |
| Общественная застройка, в т.ч. | 0,51 | 2,19 |
| -детских садов, школ | 0,51 |  |
| -здравоохранения | - |  |
| Улицы, дороги, площадки | 0,57 | 2,45 |
| Прочие | 8,39 | 36,00 |

Примечание:

В прочие территории входят  пустыри и др. , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в  восточном  направлении от существующих границ села.

Деревня Усманово расположена на расстоянии 12,0км. от села Саитбаба .

Планировочная структура населенного пункта имеет ячеистую структуру, главная улица поселения ул.Центральная является продолжением автодороги идущей из деревни Имянник в село Саитбаба. Основные улицы параллельные ей : ул.Партизанская, ул.Октябрьская и ул.Мира, перпендикулярные им: ул.Дружба, ул.Лесная и ул.Молодежная. Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 78,47 га. , по техническому заданию.

# Баланс территории деревни Усманово (существующее положение)

табл. № 13

| Территория | Показатели |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах села | 78,47 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 37,10 | 47,28 |
| -усадебная | 37,10 |  |
| -блокированная | - |  |
| Общественная застройка, в т.ч. | 0,362 | 0,46 |
| -детских садов, школ | 0,14 |  |
| -здравоохранения | 0,022 |  |
| Улицы, дороги, площадки | 2,31 | 2,94 |
| Прочие | 38,69 | 49,32 |

Примечание:

* Территория поселкового кладбища (2,30 га.)  расположена в границе населенного пункта и включена в состав прочие территории.

В прочие территории входят прибрежные полосы, пустыри, специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в юго-восточном и юго-западном направлении от существующих границ села.

Деревня Юзимяново расположена на расстоянии 14,0км. от села Саитбаба.

. Планировочная структура населенного пункта имеет ячеистую структуру,  главная улица поселения ул.Революционная идет почти перпендикулярно автодороге проходящей с северной стороны поселения с востока на запад и параллельно руслу ручья разделяющим поселение на две части.. Параллельно главной улице проходит ул.Победы, находящаяся на другом берегу ручья. Перпендикулярные улицы: ул.Казанская и ул.Молодежная. Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 92,29 га. , по техническому заданию.

# Баланс территории деревни Юзимяново (существующее положение)

табл. № 14

| Территория | Показатели |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах села | 92,29 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 39,06 | 42,32 |
| -усадебная | 39,06 |  |
| -блокированная | - |  |
| Общественная застройка, в т.ч. | 3,575 | 3,87 |
| -детских садов, школ | 3,54 |  |
| -здравоохранения | - |  |
| Улицы, дороги, площадки | 2,04 | 2,21 |
| Прочие | 47,62 | 51,60 |

Примечание:

* Территория поселкового кладбища (0,84 га.)  расположена за границей населенного пункта и не включена в состав прочие территории.

В прочие территории входят прибрежные полосы, пустыри, специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены  в западном направлении от существующих границ села (ранее земли сельхозиспользования).

2.2. Население

На проектируемый период (IVкв.2012г), согласно техническому заданию на проектирование, численность населения поселений Саитбабинского сельсовета составляет 3163 человек.

Трудовая структура населения распределяется следующим образом:

Градообразующая группа  -  3065 чел.

Обслуживающая группа    -  98 чел.

Несамодеятельная группа  -  0 чел.

2.3. Жилищный фонд

Существующий жилой фонд представляет собой усадебную застройку. Согласно техническому заданию на проектирование по населенным пунктам имеем следующие показатели:

Село Саитбаба:

– численность населения – 1706 человек;

– общая площадь жилого фонда -  33003(26486) кв.м.

- средняя обеспеченность населения общей площадью  -19,35 кв.м./чел.

Село Имянник:

– численность населения – 133 человека;

– общая площадь жилого фонда – 2699,00(2186,00) кв.м.

- средняя обеспеченность населения общей площадью – 20,29 кв.м./чел.

Деревня Каран-Елга:

– численность населения –  317 человека;

– общая площадь жилого фонда  - 5275(4107) кв. м.

- средняя обеспеченность населения общей площадью – 16,64 кв.м./чел.

Деревня Кулканово:

– численность населения – 208 человек;

– общая площадь жилого фонда  - 3710(3011) кв. м.

- средняя обеспеченность населения общей площадью – 17,84 кв.м./чел.

Деревня Тугай:

– численность населения – 103 человек;

– общая площадь жилого фонда  - 1546(1381) кв. м.

- средняя обеспеченность населения общей площадью – 15,01 кв.м./чел.

Деревня Усманово:

– численность населения – 312 человек;

– общая площадь жилого фонда  - 7653(5440) кв. м.

- средняя обеспеченность населения общей площадью – 24,53 кв.м./чел.

Деревня Юзимяново:

– численность населения – 384 человек;

– общая площадь жилого фонда  - 6598(5478) кв. м.

- средняя обеспеченность населения общей площадью – 17,18 кв.м./чел.

2.4. Система культурно-бытового обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблицах № 15,16,17,18,19,20,21.

# Учреждения образования

# Детские дошкольные учреждения

В настоящее время в селе Саитбаба имеется детский сад  проектной вместимостью 75 мест, в деревне Юзимяново на 25 мест.

Общеобразовательные школы

На сегодняшний день в селе Саитбаба  функционирует  школа на 350(265) учащихся, деревне Каран-Елга на 50(10) учащихся, деревне Кулканово на 40(15) учащихся, в деревне Усманово на 50(15), в деревне Юзимяново на 160(83) учащихся, в деревне Тугай начальная школа закрыта.

Среднее образование, согласно нормативам, должно охватывать 100% детей в возрасте 7-15 лет и 75% в возрасте 16-17 лет.

# Учреждения здравоохранения

В селе Саитбаба имеется участковая больница, в деревне Каран-Елга , деревне Кулканово , деревне Усманово и в деревне Юзимяново имеются ФАП- (фельдшерско-акушерский пункт).

# Культурно - досуговые учреждения

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие село, предприятия и учреждения. Сельские дома культуры  имеются в селе Саитбаба ,  в деревне Каран-Елга, деревне Кулканово и в деревне Усманово .

# Плоскостные спортивные сооружения

Развитие массового спорта является в Российской Федерации одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В последние годы растет число людей систематически занимающихся физкультурой и спортом. Основные задачи физического воспитания молодого поколения – профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий физкультурой и спортом.

На сегодняшний день стадионы на территории поселений отсутствуют.

# Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины. При существующей численности населения (3163человек) всех поселений Саитбабинского сельсовета нормативная потребность в предприятиях торговли составляет 886 кв.м. торговой площади. На сегодняшний день торговая площадь существующих магазинов равна около 500 кв.м., что ниже нормативной потребности, обеспеченность составляет 56,4%.

Предприятия общественного питания. Необходимая по нормативу мощность предприятий общественного питания - 127 мест. На сегодняшний день предприятия общественного питания ( кафе ) имеется  в селе Саитбаба , в других поселениях предприятия общественного питания  отсутствуют.

Предприятия бытового обслуживания. К предприятиям бытового обслуживания относятся бани, прачечные, химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты и т.д. Для обеспечения режима эксплуатации некоторых предприятий бытового обслуживания (химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты) не требуется значительных прилегающих территорий, и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта.

В поселениях Саитбабинского сельсовета предприятия бытового обслуживания отсутствуют. Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения  низкий.

# Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормативам для обслуживания населения всех поселений Саитбабинского сельсовета  требуется 4 отделение связи, отделение банка мощностью 4 операционных касс, а также отделение сберегательного банка мощностью 4 операционных места. На сегодняшний день в селе Саитбаба имеются 1 отделение Сбербанки и 1 ОПС.

# Пожарное депо

# Пожарная часть имеется в селе Саитбаба.

# Кладбища

В поселениях Саитбабинского сельсовета имеются 7 кладбищ. Общая площадь территории пяти из представленных составляет  7,19 га. Нормативная потребность населения в кладбищах 0,76, следовательно, обеспеченность равна 946 % как минимум.

Потребность существующего населения в поселениях Саитбабинского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что поселения Белозерского  сельсовета  объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения обеспечены слабо. Дефицит выявлен по объектам повседневного обслуживания.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения села Саитбаба, необходимых на

существующую численность – 1706 чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. № 15

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемое из расчета на 1706 чел. | Сущ. обеспеченность | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 34 | 58 | 75 | 129,3 |
| Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 246 | 350(265) | 142,2 |
| Помещения для занятий физкультурой | м2 пл. пола | 80 | 136,5 | - |  |
| Спортивные залы общего типа | м2 пл. пола | 80 | 136,5 | - |  |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | 102,4 | - |  |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230-300 | 392-512 | 300 | 58,6 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площ. | 100 | 170,6 | 200,0 | 117,2 |
| Предприятия обществ. питания | пос. мест | 40 | 68 | нет инф. |  |
| Бани | п. мест | 7 | 12 | - |  |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. пл. | 180 | 307,0 | 200,0 | 65,1 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 объект |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 7 | - |  |
| Аптека | м2 | 14 | 23,9 | 1 объект |  |
| ФАП | объект | 1 | 1,7 | больница |  |
| Станция скорой помощи | 1 авт. | 1 | 1,7 | 1 объект |  |
| Бассейн | пл. зеркала воды, м2 | 20-25 | 34,1-42,6 | - |  |
| Отделение банка | объект | 1 | 1,7 | 1 объект |  |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0,68 | 1 объект |  |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,41 | 2,04 | 497,5 |
| Стадион | га | 0,7-0,9 | 1,19-1,53 |  |  |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения деревни Имянник , необходимых на

существующую численность – 133 чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. № 16

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемое из расчета на 133 чел. | Сущ. обеспеченность | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 34 | 5 | - |  |
| Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 19 | - |  |
| Помещения для занятий физкультурой | м2 пл. пола | 80 | 10,6 | - |  |
| Спортивные залы общего типа | м2 пл. пола | 80 | 10,5 | - |  |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | 8,0 | - |  |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230-300 | 31-40 | - | -- |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площ. | 100 | 13,3 | - |  |
| Предприятия обществ. питания | пос. мест | 40 | 5,3 | - |  |
| Бани | п. мест | 7 | 1 | - |  |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. пл. | 180 | 23,9 | - |  |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | - | - |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 0,5 | - |  |
| Аптека | м2 | 14 | 1,9 | - |  |
| ФАП | объект | 1 | 0,13 | - |  |
| Станция скорой помощи | 1 авт. | 1 | 0,13 | - |  |
| Бассейн | пл. зеркала воды,м2 | 20-25 | 2,7-3,3 | - |  |
| Отделение банка | объект | 1 | 0,13 | - |  |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0,05 | - |  |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,03 | 0,82 | 273,3 |
| Стадион | га | 0,7-0,9 | 0,09-0,12 | - |  |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения деревни Каран-Елга, необходимых на

существующую численность – 317чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. № 17

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемое из расчета на 317чел. | Сущ. обеспеченность. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 34 | 11 | - | - |
| Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 46 | 50 | 108,6 |
| Помещения для занятий физкультурой | м2 пл. пола | 80 | 25,4 | - |  |
| Спортивные залы общего типа | м2 пл. пола | 80 | 25,4 | - |  |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | 19,0 | - |  |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230-300 | 73-95 | 110 | 115,8 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площ. | 100 | 31,7 | 6,0 | 18,9 |
| Предприятия обществ. питания | пос. мест | 40 | 13 | - |  |
| Бани | п. мест | 7 | 2 | - |  |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. пл. | 180 | 57,0 | - |  |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | - |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 1,2 | - |  |
| Аптека | м2 | 14 | 4,4 | - |  |
| ФАП | объект | 1 | 0,3 | 1 объект |  |
| Станция скорой помощи | 1 авт. | 1 | 0,3 | - |  |
| Бассейн | пл. зеркала воды, м2 | 20-25 | 6,3-7,9 | - |  |
| Отделение банка | объект | 1 | 0,3 | - |  |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0,12 |  |  |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,07 | 1,19 | 1700 |
| Стадион | га | 0,7-0,9 | 0,22-0,28 | - |  |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения деревни Кулканово, необходимых на

существующую численность – 208чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. № 18

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемое из расчета на 208 чел. | Сущ. обеспеченность | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 34 | 7 | - | - |
| Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 3 | 40 | 133,3 |
| Помещения для занятий физкультурой | м2 пл. пола | 80 | 16,6 | - |  |
| Спортивные залы общего типа | м2 пл. пола | 80 | 16,6 | - |  |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | 12,5 | - |  |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230-300 | 48-62 | 50 | 80,6 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площ. | 100 | 20,8 | 6,0 | 28,8 |
| Предприятия обществ. питания | пос. мест | 40 | 8,3 | - |  |
| Бани | п. мест | 7 | 1,5 | - |  |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. пл. | 180 | 37,4 | - |  |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | - |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 0,8 | - |  |
| Аптека | м2 | 14 | 2,9 | - |  |
| ФАП (больница) | объект | 1 | 1 | объект |  |
| Станция скорой помощи | 1 авт. | 1 | 0,2 | - |  |
| Бассейн | пл. зеркала воды, м2 | 20-25 | 4,1-5,2 | - |  |
| Отделение банка | объект | 1 | 0,2 | - |  |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0,08 |  |  |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,05 | инф.нет |  |
| Стадион | га | 0,7-0,9 | 0,14-0,18 |  |  |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения деревни Тугай, необходимых на

существующую численность – 103чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. № 19

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемое из расчета на 103чел. | Сущ. обеспеченность. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 34 | 4 | - | - |
| Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 15 | 1 объект (закрыт) | - |
| Помещения для занятий физкультурой | м2 пл. пола | 80 | 8,2 | - |  |
| Спортивные залы общего типа | м2 пл. пола | 80 | 8,2 | - |  |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | 6,2 | - |  |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230-300 | 24-30 | - |  |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площ. | 100 | 10,3 | - |  |
| Предприятия обществ. питания | пос. мест | 40 | 4,1 | - |  |
| Бани | п. мест | 7 | 0,7 | - |  |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. пл. | 180 | 18,5 | - |  |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | - |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 0,4 | - |  |
| Аптека | м2 | 14 | 1,4 | - |  |
| ФАП | объект | 1 | 0,1 | - |  |
| Станция скорой помощи | 1 авт. | 1 | 0,1 | - |  |
| Бассейн | пл. зеркала воды, м2 | 20-25 | 2,1-2,6 | - |  |
| Отделение банка | объект | 1 | 0,1 | - |  |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0,04 |  |  |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,02 | нет инф. |  |
| Стадион | га | 0,7-0,9 | 0,07-0,09 | - |  |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения деревни Усманово, необходимых на

существующую численность – 312чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. № 20

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемое из расчета на 312чел. | Сущ. обеспеченность. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 34 | 11 | - | - |
| Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 45 | 50(15) | 111,1 |
| Помещения для занятий физкультурой | м2 пл. пола | 80 | 24,9 | - |  |
| Спортивные залы общего типа | м2 пл. пола | 80 | 24,9 | - |  |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | 18,7 | - |  |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230-300 | 72-94 | 80 | 85,1 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площ. | 100 | 31,2 | 6 | 19,2 |
| Предприятия обществ. питания | пос. мест | 40 | 12,5 | - |  |
| Бани | п. мест | 7 | 2,2 | - |  |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. пл. | 180 | 56,2 | - |  |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | - |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 1,2 | - |  |
| Аптека | м2 | 14 | 4,4 | - |  |
| ФАП | объект | 1 | 0,3 | 1 объект |  |
| Станция скорой помощи | 1 авт. | 1 | 0,3 | - |  |
| Бассейн | пл. зеркала воды, м2 | 20-25 | 6,2-7,8 | - |  |
| Отделение банка | объект | 1 | 0,3 | - |  |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0,1 |  |  |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,07 | 2,3 | 3285 |
| Стадион | га | 0,7-0,9 | 0,22-0,28 | - |  |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения деревни Юзимяново, необходимых на

существующую численность – 384чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. № 21

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемое из расчета на 384чел. | Сущ. обеспеченность. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 34 | 13 | 25 | 192,3 |
| Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 55 | 160(83) | 290,9 |
| Помещения для занятий физкультурой | м2 пл. пола | 80 | 30,7 | - |  |
| Спортивные залы общего типа | м2 пл. пола | 80 | 30,7 | - |  |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | 23,0 | - |  |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230-300 | 88-115 | - |  |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площ. | 100 | 38,4 | 24 | 62,5 |
| Предприятия обществ. питания | пос. мест | 40 | 15,4 | - |  |
| Бани | п. мест | 7 | 2,7 | - |  |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. пл. | 180 | 69,1 | - |  |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | - |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 1,5 | - |  |
| Аптека | м2 | 14 | 5,4 | - |  |
| ФАП | объект | 1 | 0,38 | 1 объект |  |
| Станция скорой помощи | 1 авт. | 1 | 0,38 | - |  |
| Бассейн | пл. зеркала воды, м2 | 20-25 | 7,7-9,6 | - |  |
| Отделение банка | объект | 1 | 0,38 | - |  |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0,15 |  |  |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,09 | 0,84 | 933 |
| Стадион | га | 0,7-0,9 | 0,27-0,35 | - |  |

2.5. Транспорт

Улично-дорожная сеть

Сетка улиц в существующей застройке населенных пунктов Саитбабинского сельсовета носит в основном линейный характер. Производственно-коммунальные объекты находятся за границами поселений.

Главная и основные улицы в селе Саитбаба имеют асфальтовое покрытие. В остальных поселениях все улицы не имеют асфальтового покрытия.

Транспорт автомобильный.

Основной вид транспорта в поселениях – автомобильный. Движение маршрутных автобусов осуществляется рейсовым автобусом  из города Давлеканово .

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

-   информация о размещении АЗС отсутствует.

- автостанция и станция технического обслуживания располагаются в районном центре Красноусольск.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

2.6. Промышленно-коммунальные предприятия. Сельское хозяйство.

На территории сельсовета Саитбабинский находится объекты производственного назначения. Направление хозяйства – животноводство и растениеводство. Согласно акта выбора территории от земель сельхозиспользования переводятся в земли, используемые под жилую застройку земли располагающиеся непосредственно у границ поселений и вдоль основных транспортных  направлений .

2.7. Инженерная инфраструктура

# 2.7.1. Водоснабжение

В настоящее время водоснабжение села Саитбаба  обеспечено централизованной сетью на 80%, деревни Имянник на 100%, деревни Кулканово на 90%, деревни Юзимянова на 100%.

# 2.7.2. Канализация

В настоящее время централизованная канализация в поселениях Саитбабинского поселения отсутствует.

# 2.7.3. Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение в поселениях Саитбабинского сельсовета отсутствует .

Отопление  в новых и строящихся домах – газовое, АОГВ.

# 2.7.4. Газоснабжение

Газоснабжение поселений происходит по сетям газопровода низкого давления после ГРП и ШРП. В основном газопровод  имеет воздушную разводку.

# 2.7.5. Электроснабжение

Питание  осуществляется от ВЛ 10 КВ . На территории населенных пунктов располагается  трансформаторные подстанции.

# 2.7.6. Телефонизация, радиофикация

В настоящее время  телефонизация поселений Саитбабинского сельсовета осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь» . Абонентская разводка по населенным пунктам – на опорах.

# 2.7.7. Телевидение

Приём телепередач в поселениях Саитбабинского сельсовета, находящихся в зоне уверенного приёма сигналов телецентра г. Стерлитамак, осуществляется приёмными антеннами на крышах жилых домов.

Глава 3. Экономическая база развития поселений Саитбабинского сельсовета

# 3.1. Основные условия и предпосылки, экономическая база развития

Для определения предпосылок и возможных условий перспективного развития поселений Саитбабинского сельсовета был проведен анализ градостроительных условий их развития.

# Территориально-планировочные условия:

Анализ сложившихся в поселениях санитарно-гигиенических условий позволяет определить мероприятия по устранению таких санитарных факторов: загазованности воздуха, загрязнения водоемов, почв и транспортных шумов.

Комплекс этих условий оказывает влияние на масштабы развития поселений, профиль намечаемых к размещению здесь новых объектов социально - культурно- бытового обслуживания населения и коммунальных объектов, характер расселения, рост и формирование селитебной территории.

При изучении предпосылок и условий дальнейшего развития населенных пунктов выявляем общую численность трудовых ресурсов в составе его населения, занятости в общественном производстве и наличие неиспользуемых трудовых ресурсов. Под трудовыми ресурсами понимается население в трудоспособном возрасте, а также работающие в нетрудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте).

Для определения возможных перспектив развития населенного пункта выявляем не только удельный вес трудовых ресурсов в составе трудоспособного населения, но и их абсолютную величину. При анализе резервов трудовых ресурсов необходимо также иметь в виду, что не все они могут быть вовлечены в сельскохозяйственное производство сельского поселения.

В проекте устанавливается:

- объем водохозяйственных ресурсов, потребность в воде на расчетный срок, резерв водных ресурсов, который может быть использован для дальнейшего развития градообразующей базы и строительства новых объектов;

- анализируются транспортные связи населенных пунктов, их пропускная способность;

- выявляется потребность капиталовложений в связи с развитием отдельных отраслей сельского хозяйства;

- определяются энергоресурсы, рассматривается баланс энергоснабжения, определяются дополнительные мероприятия, покрывающие потребности населенных пунктов в электро и газоснабжении.

Основные направления комплексного развития поселений Белозерского сельсовета.

Основные параметры развития населенных пунктов на ближайшую перспективу определяются в контексте программы социально-экономического развития муниципального района Гафурийский район, а так же Республиканской целевой программой «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на 2012 - 2016 годы. Целевая программа направлена на развитие молочного скотоводства, являющегося основной подотраслью сельскохозяйственного производства, которая стимулирует развитие растениеводства, кормопроизводства и в целом животноводство. Рост объемов производства высококачественного молока улучшит финансовое состояние сельских товаропроизводителей, обеспечит продовольственный рынок молочными продуктами и укрепит продовольственную безопасность.

На данный период сельхозобъекты Саитбабинского сельсовета не используются.

Основные направления развития поселений Саитбабинского сельсовета:

- поиск и использование резервов развития населенных пунктов (экономической базы – создание производства);

- оптимизация количества муниципальных предприятий;

- поддержка малого предпринимательства, обеспечение благоприятных условий для его функционирования и развития в приоритетных для экономики населенных пунктов видах деятельности;

-дальнейшее развитие и повышение надежности систем жизнеобеспечения населенных пунктов;

-сохранение природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности и оздоровление окружающей среды.

Ожидаемые результаты:

-увеличение доходов бюджета поселения;

-рост видов деятельности и оказания услуг.

В рамках настоящего проекта ставится задача формирования целостной системы жизнеобеспечения, позволяющей повысить экономическую привлекательность территории для дальнейшего ее функционирования и развития.

# Экономическая база развития деревни.

При расчете и технико-экономическом обосновании численности населения основным фактором является градообразующая база. Намечаемые со схемами развития и размещения производственных сил темпы и тенденции роста градообразующих отраслей определяют масштабы развития деревни, ее экономический уровень, значение в системе расселения, территориальное развитие и планировку деревни.

К объектам градостроительного значения Саитбабинского сельсовета относится:

- производственная база МТМ, МТФ ;

- предприятия, учреждения и устройства внешнего транспорта;

- общественные и хозяйственные предприятия и учреждения.

# 3.2. Расселение

# Роль населенного пункта в масштабе района.

При проектировании населенного пункта необходимо учитывать его роль и сочетать его функции в масштабе сельского поселения и района.

Населенный пункт рассматривается как территориально-экономическое образование, состоящее из совокупности взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения, представляющее собой определенную систему. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами населенного пункта. Круг взаимоотношений села Саитбаба,  деревни Имянник, деревни Каран-Елга, деревни Кулканово, деревни Тугай, деревни Усманово и деревни Юзимяново с районным центром Красноусольск достаточно широкий – это производственно-экономические связи , обслуживание, а также связи социального характера:	 лечебно-профилактические, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Развитие населенных пунктов и дальше будет сопровождаться использованием части трудовых ресурсов по линии маятниковой миграции населения к месту приложения труда – в районный центр Красноусольск. Степень развития и характер появления взаимосвязей различных видов будет зависеть от многих факторов.

Переход к многообразию ведения сельского хозяйства, направленный на появление и развитие мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, полное инженерное благоустройство территории, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи будет способствовать развитию территории.

Развитая транспортная инфраструктура позволит населению получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда.

В населенных пунктах будут располагаться учреждения периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользовании.

# Прогноз населения в системе расселения.

Поселения имеют хорошую транспортную доступность в районный центр , самое отдаленное поселение находится на расстоянии 61,0 км от него. Транспортная доступность является причиной того, что 40% населения деревни ездит на заработки в районный центр Красноусольск. Поток возвратных поездок приобрел характер трудовых и учебных маятниковых миграций. Многие ездят в Красноусольск за покупками, по лечебным вопросам, по учебе.

Рассматривая село как территориально-экономическое образование, состоящее из совокупности взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения и представляющее собой определенную систему. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами села, а охватывает прилегающие населенные пункты. Круг взаимоотношений села с другими населенными пунктами достаточно широкий – производственно экономические связи, обслуживание тяготеющих к селу населенных пунктов. Наряду с производственными и торговыми связями развиты также связи социального характера: лечебные, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Развитие села будет сопровождаться использованием части трудовых ресурсов населенных мест по линии миграции населения на постоянное место жительства и ежедневных трудовых поездок жителей, близлежащих к селу населенных пунктов .

Степень развития и характер проявления взаимоотношений различных видов зависит от многих факторов.

Переход к многообразию ведения хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, их полное инженерное благоустройство на базе локальных систем, строительство дорог и прочих видов коммуникационных связей (цифровое телевиденье, телефон, интернет) будет способствовать решению важнейших социальных проблем, закреплению кадров на селе.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, т. е. вовлечены в иерархическую систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволяет сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда. Учебы. Отдыха, культурно-бытового обслуживания.

1 – местные групповые системы взаимосвязанных населенных мест в границах сельских советов сельхозпредприятий, их подразделений, определенных фермерских хозяйств. Центрами местных систем являются крупные населенные пункты-центры сельских советов.

Транспортная доступность для центра местной системы 15-20 мин. В центрах местных систем представлен полный набор учреждений повседневного обслуживания. Цель создания местных систем приближение учреждений обслуживания к метам проживания людей, расширение сфер обслуживания и людей.

2 – уровень групповой системы расселения представлен подрайонными системами, формирующимися из местных систем в зоне влиянию более крупных населенных пунктов межхозяйственного значения. Транспортная доступность до центра подрайонной системы – 30мин. В подрайонных системах кроме учреждений повседневного пользования должны размещаться учреждения периодического облуживания.

3 – уровень системы – районная групповая система, формирующаяся в границах района с радиусом доступности до 45 мин до районного центра Давлеканово.

В районном центре располагается полный набор учреждений периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

Поселения развивается как важный сельскохозяйственный узел Гафурийского района, с развитием функций административно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания.

При определении прогнозной численности населения поселений Гафурийского сельсовета на расчётные периоды учитывалась специфика их развития как сельскохозяйственных поселений и реальная динамика демографических процессов в стране и республике.

При устойчивой социально-экономической ситуации, при наличии экономически и социально привлекательных условий для жизни, в ближайшей перспективе можно будет рассчитывать на существенный рост миграционного притока.

# 3.3. Градообразующие кадры

Градообразующая часть населения состоит из работающих в базовых отраслях производства.

В настоящее время, на период разработки генерального плана градообразующие предприятия на территории поселений Саитбабинского сельсовета не используются.

Согласно программы развития сельских поселений Саитбабинского сельсовета градообразующими предприятиями будут являться предприятия по сельскохозяйственному производству, производству пищевых продуктов, воды.

# Сельское хозяйство.

Основные направления сельского хозяйства в поселениях Саитбабинского сельсовета – растениеводство и животноводство. Сельское хозяйство района специализируется на возделывании зерновых и кормовых культур - озимой ржи, пшеницы, ячменя, овса, силосных культур; откорме крупного рогатого скота и свиней; производстве молока.

Торгово-закупочные предприятия представлены магазинами товаров повседневного спроса .

# Коммунальное хозяйство.

С ростом объемов жилого и общественного фонда, с повышением уровня инженерной обеспеченности строений и территорий, предприятия по обслуживанию инженерной инфраструктуры населенного пункта будут развиваться.

# Сфера обслуживания.

В настоящее время сфера облуживания поселений Саитбабинского сельсовета представлена работниками школ, детского сада, администрацией сельских поселений, амбулаториями. Проектом предлагается обеспечить уровень обслуживания населения, емкость запроектированных объектов культурно-бытового обслуживания установить в соответствии с нормативными показателями.

# 3.4. Численность населения.

# 3.4.1. Расчет численности населения исходя из демографической емкости территории.

Предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем, сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенного пункта при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды:

Численность населения села Саитбаба на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 1706 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в южной части села Саитбаба, на отведённой по акту выбора территории , запроектировано 60 участков  по 4000 кв.м. (0,40 га).

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учётом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит  150 человек.

Общее количество населения села к 2032 году составит: 1706+150=1856 чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на ранее отведённых участках) составит 1856:443,92 га=4,18чел./га.

Численность населения деревни Имянник на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 133 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в восточной части деревни Имянник, на отведённой по акту выбора территории , запроектировано 44 участка по 3000 кв.м. (0,30 га.). Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 110 чел.

Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 133+110=243 чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 243:48,94=4,96 чел./га.

Численность населения деревни Каран-Елга на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 317 человека.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в  северо-восточной и юго-восточной части деревни Каран-Елга, на отведённой по акту выбора территории ( запроектировано  51 участок по 4000 кв.м. (0,40 га.).

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 127чел.

Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 317+127=444чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 444:105,29 га=4,22 чел./га.

Численность населения деревни Кулканово на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 208 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в западной  части деревни Кулканово, на отведённой по акту выбора территории  запроектировано  50 участков по 4000 кв.м. (0,40 га.).

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 125чел.

Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 208+125=333чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 333:109,67 га=3,03 чел./га.

Численность населения деревни Тугай на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 103 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в восточной части деревни Тугай, на отведённой по акту выбора территории  запроектировано 38 участков по 4000 кв.м. (0,40 га.).

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 94чел.

Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 103+94=197чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 197:51,16 га=3,85 чел./га.

Численность населения деревни Усманово на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 312 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в юго-восточной и юго-западной части деревни Усманово, на отведённой по акту выбора территории  запроектировано 56 участков по 4000 кв.м. (0,40 га.).

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 140чел.

Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 312+140=452чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 452:145,40 га=3,11 чел./га.

Численность населения деревни Юзимяново на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 384 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в  западной части села Юзимяново, на отведённой по акту выбора территории  запроектировано 45 участков по 4000 кв.м. (0,40 га.).

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 111чел.

Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 384+111=495чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 495:126,88 га=3,90 чел./га.

# 4. Технико-зкономические показатели:

# Село Саитбаба

табл. № 22

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баланс использования территории |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах населенного пункта | ГА | 359,70 | 443,92 |
|  | Жилая застройка (индивидуально-усадебная) | ГА | 196,60 | 221,2 0 |
|  | Общественно-деловая застройка | ГА | 15,33 | 17,77 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | ГА | 3,86 | 3,86 |
|  | Дороги, проезды | КМ./КВ.М | 27,3/163800 | 32,00/192504 |
| 1.2 | Прочие территории | ГА | 127,53 | 181,84 |
| 1.3 | Резервные территории населенного пункта | ГА | - | - |
| 2 | Численность населения | ЧЕЛ. | 1706 | 1856 |
| 3 | Жилищный фонд | КВ.М | 33003(26486) | 36453(29936) |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | КВ.М/ЧЕЛ. | 19,35 | 19,64 |

# Деревня Имянник

табл. № 23

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баланс использования территории |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах населенного пункта | ГА | 29,96 | 48,94 |
|  | Жилая застройка (индивидуально-усадебная) | ГА | 17,82 | 31,26 |
|  | Общественно-деловая застройка | ГА | - | 1,07 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | ГА | - | - |
|  | Дороги, проезды | КМ./КВ.М | 0,8/4800 | 1,97/11838 |
| 1.2 | Прочие территории | ГА | 11,56 | 15,43 |
| 1.3 | Резервные территории населенного пункта | ГА | - | - |
| 2 | Численность населения | ЧЕЛ. | 133 | 243 |
| 3 | Жилищный фонд | КВ.М | 2699,00(2186,00) | 5229,00(4716,00) |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | КВ.М/ЧЕЛ. | 20,29 | 21,51 |

# Деревня  Каран-Елга

табл. № 24

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баланс использования территории |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах населенного пункта | ГА | 64,16 | 105,29 |
|  | Жилая застройка (индивидуально-усадебная) | ГА | 34,51 | 55,42 |
|  | Общественно-деловая застройка | ГА | 1,55 | 9,048 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | ГА | - | 1,31 |
|  | Дороги, проезды | КМ./КВ.М | 3,1/18600 | 5,55/33300 |
| 1.2 | Прочие территории | ГА | 26,30 | 36,18 |
| 1.3 | Резервные территории населенного пункта | ГА | - | - |
| 2 | Численность населения | ЧЕЛ. | 317 | 444 |
| 3 | Жилищный фонд | КВ.М | 5275(4107) | 8196(7028) |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | КВ.М/ЧЕЛ. | 16,64 | 18,46 |

# Деревня  Кулканово

табл. № 25

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баланс использования территории |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах населенного пункта | ГА | 78,70 | 109,67 |
|  | Жилая застройка (индивидуально-усадебная) | ГА | 30,40 | 51,23 |
|  | Общественно-деловая застройка | ГА | 0,58 | 2,84 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | ГА | - | - |
|  | Дороги, проезды | КМ./КВ.М | 2,6/15600 | 6,10/36630 |
| 1.2 | Прочие территории | ГА | 46,16 | 51,94 |
| 1.3 | Резервные территории населенного пункта | ГА | - | - |
| 2 | Численность населения | ЧЕЛ. | 208 | 333 |
| 3 | Жилищный фонд | КВ.М | 3710(3011) | 6585(5886) |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | КВ.М/ЧЕЛ. | 17,84 | 19,77 |

# Деревня  Тугай

табл. № 26

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баланс использования территории |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах населенного пункта | ГА | 23,30 | 51,16 |
|  | Жилая застройка (индивидуально-усадебная) | ГА | 13,83 | 29,46 |
|  | Общественно-деловая застройка | ГА | 0,51 | 1,31 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | ГА | - | 2,70 |
|  | Дороги, проезды | КМ./КВ.М | 0,95/5700 | 2,70/16220 |
| 1.2 | Прочие территории | ГА | 8,39 | 16,07 |
| 1.3 | Резервные территории населенного пункта | ГА | - | - |
| 2 | Численность населения | ЧЕЛ. | 103 | 197 |
| 3 | Жилищный фонд | КВ.М | 1546(1381) | 3708(3543) |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | КВ.М/ЧЕЛ. | 15,01 | 18,82 |

# Деревня  Усманово

табл. № 27

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баланс использования территории |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах населенного пункта | ГА | 78,47 | 145,40 |
|  | Жилая застройка (индивидуально-усадебная) | ГА | 37,10 | 65,13 |
|  | Общественно-деловая застройка | ГА | 0,362 | 3,332 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | ГА | - | 1,60 |
|  | Дороги, проезды | КМ./КВ.М | 3,85/23100 | 6,03/36192 |
| 1.2 | Прочие территории | ГА | 38,69 | 71,728 |
| 1.3 | Резервные территории населенного пункта | ГА | - | - |
| 2 | Численность населения | ЧЕЛ. | 312 | 452 |
| 3 | Жилищный фонд | КВ.М | 7653(5440) | 10873(8660) |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | КВ.М/ЧЕЛ. | 24,53 | 19,16 |

# Деревня Юзимяново

табл. № 28

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баланс использования территории |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах населенного пункта | ГА | 92,29 | 126,88 |
|  | Жилая застройка (индивидуально-усадебная) | ГА | 39,06 | 57,52 |
|  | Общественно-деловая застройка | ГА | 3,575 | 6,195 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | ГА | - | 1,79 |
|  | Дороги, проезды | КМ./КВ.М | 3,4/20400 | 5,04/30264 |
| 1.2 | Прочие территории | ГА | 47,62 | 58,355 |
| 1.3 | Резервные территории населенного пункта | ГА | - | - |
| 2 | Численность населения | ЧЕЛ. | 384 | 495 |
| 3 | Жилищный фонд | КВ.М | 6598(5478) | 9151(8031) |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | КВ.М/ЧЕЛ. | 17,18 | 18,48 |